建设项目环境影响报告表

项目名称：年产100万台电子消费类成品组装及100万片SMT贴片、注塑配套产品项目

建设单位（盖章）：安徽鸿荣源科技有限公司

国家生态环境部制

编制日期：二〇二〇年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、卫生院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万台电子消费类成品组装及1000万片SMT贴片、注塑配套产品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安徽鸿荣源科技有限公司 |
| 法人代表 | 丁秋平 | 联系人 | 杨波 |
| 通讯地址 | 慈湖高新区西部产业园6#厂房 |
| 联系电话 | 13902461976 | 传真 | -- | 邮政编码 | - |
| 建设地点 | 慈湖高新区西部产业园6#厂房 |
| 立项审批部门 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会经贸发展部 | 批准文号 | 马慈经发【2020】106号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3990其他电子设备制造 |
| 占地面积（m2） | 13000 | 建筑面积（m2） | 13000 | 绿化面积（m2） | -- |
| 总投资 （万元） | 10000 | 其中：环保投资(万元) | 45 | 环保投资占总投资比例 | 0.45% |
| 评价经费 | / | 投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 1、企业概况及项目由来 SMT是表面组装技术（表面贴装技术）（SurfaceMountingTechnology的缩写），称为表面贴装或表面安装技术。是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。它是一种将无引脚或短引线或球的矩阵排列封装的表面组装元器件（简称SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板（PrintedCircuitBoard，PCB）的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开SMT贴片工业的支撑和发展；建设好SMT贴片生产建设项目，将有助于发挥公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高SMT贴片的技术水平和行业市场竞争能力，对于SMT贴片制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。 安徽鸿荣源科技有限公司位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，租赁马鞍山慈湖高新资产经营管理有限公司位于慈湖高新区西部产业园6#厂房进行年产100万台电子消费类成品组装及1000万片SMT贴片、注塑配套产品项目建设。项目总投资10000万元，占地面积约13000m2，购置相关生产设备，项目建成后，可实现年产100万台电子消费类成品组装及1000万片SMT贴片、注塑配套产品的生产能力。 该项目已于2020年7月29日获得了马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会经贸发展部项目备案文件（备案证号：马慈经发【2020】106号），同意本项目建设，项目代码：2020-340561-39-03-029545。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》”（2018年4月28日生态环境部令第1号）的有关规定，本项目属于名录中“第二十八项、计算机、通信和其他电子设备制造业84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造-全部，因此该项目应编制环境影响报告表。 受安徽鸿荣源科技有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，购置现有闲置生产厂房进行电子消费类成品组装及SMT贴片、注塑配套产品建设，项目建筑面积约13000m2。本项目周边均为慈湖高新区产业园入驻企业，东边为金西路，项目周边200m范围内无环境敏感点。 项目地理位置详见附图1，项目环境保护目标分布详见附图6。 3、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：年产100万台电子消费类成品组装及1000万片SMT贴片、注塑配套产品项目 ②建设单位：安徽鸿荣源科技有限公司 ③建设性质：新建 ④行业类别及代码：C3990其他电子设备制造 ⑤总投资：10000万元 ⑥建设地点：慈湖高新区西部产业园6#厂房 （2）工程建设内容 项目总投资10000万元，购置全自动上板机、全自动印刷机、全自动SPI锡膏检测机、高速贴片机、多功能贴片机、全自动AOI成品检测机、回焊炉、分板机、接驳台、注塑机、检测拉线等设备新建电子消费类成品生产线组装及SMT贴片生产线。项目主要工程内容及规模见下表： 表1-1建设项目组成一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容及规模 主体工程 生产车间 4层，建筑面积13000m2，主要是STM贴片生产线、自动生产线、注塑、拉线等工艺。 辅助工程 办公区 位于一层，约800m2；用于员工办公使用。 储运工程 原料区 位于一层生产车间内南侧，面积约为200m2，用于储存原料。 成品区 位于第二层南侧、第三、四层东北侧，面积约为300m2，用于储存成品。 公用工程 供电 由市政电网提供，年用电量200万kwh。 供水 项目供水水源为自来水，由园区自来水供水管网供给，主要员工生活用水，年用水量1520t/a。 排水 雨、污分流制，雨水排入雨水管网，项目无生产废水，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准中的一级A标准后排入慈湖河。 环保工程 废气处理 焊接烟尘：设置锡焊烟雾净化器装置收集后，车间内无组织排放。 注塑废气：注塑机出口设有集气罩，废气收集后采用二级活性炭吸附工艺进行处理，经一根15m高排气筒（DA001）排放。 噪声治 设备基础减振 厂房 声 。 废水 项目无生产废水，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后和王家山污水处理厂接管水质标准后由规范化污水管口排入王家山污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 8918-2002）水污染物排放标准中的一级A标准后排入慈湖河。 固废 一般固废有废焊渣、废包装，暂存于一般固废库，废焊渣、废包装由原厂家回用。生产厂房西北侧设置一座一般固废仓库，建筑面积约53m2。 危险废物有不合格产品、废活性炭、含油抹布和手套。其中废活性炭、不合格产品收集于危废暂存区，定期交由有资质单位处理；含油抹布和手套入危废豁免清单，按危废管理，于危废库暂存，定期交于环卫部门清运。于生产厂房西北侧新建一座危废暂存库，建筑面积约10m2。 生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。 （3）产品方案 拟建项目主要生产金属桥架配件。产品方案见下表。 表1-2项目产品方案 序号 产品名称 规模 1 SMT贴片 1000万片 2 消费类电子产品 100万台 3 注塑件 1000万片 （4）项目主要生产设备 表1-3项目主要设备一览表 序 设 名称 数量（台/套） 1 全自动上板机 2 全自动印刷机 2 3 全自动SPI锡膏检测机 2 4 高速贴片机 4 5 多功能贴片机 4 6 全自动AOI成品检测机 2 7 回流焊 4 8 检测拉线 2 9 注塑机 5 10 注塑机 5 11 冷却塔 1 合计 33 项目主要原辅材料及能源消耗 ①项目原辅材料及能源消耗量 表1-4项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号 名称 单位 数量 备注 原辅料 1 塑壳原料ABS/PC 吨 2000 市场购买 2 芯片 万个/a 1000 外购 3 电容电阻 万个/a 4000 外购 4 PCB板 万个/a 1000 外购 5 锡膏（无铅环保） 卷 1500 外购，一卷约1kg,则约1.5t 6 锡线（无铅环保） 瓶 1000 外购，一瓶约500g，则约0.5t 能源 19 水 t/a 1520 园区供水 20 电 万kW·h/a 200 园区供电管网 主要原辅材料介绍： 1）无铅焊锡膏/丝：又名环保焊料，主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。具有良好的可焊性，良好的湿润性能：松香分布均匀，连续性好；无恶臭味，烟雾少，不含毒害挥发气体等特点，满足相关环保要求。 ①组成成分：锡、银、铜、松香、溶剂等； ②理化性质：熔点217℃，粘度180-220(Pa, s)，水萃取液电阻率1000Ωm，绝缘电阻≤1×1012Ω。 2）ABS颗粒：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，白色颗粒，沸点为145.2℃，熔点为58.54℃。是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。主要应用领域是汽车、电子电器和建材等。 PC颗粒：又称聚碳酸酯，是一种无色透明的无定性热塑性材料。无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。 （6）公用工程 ①供电： 项目供电由园区供电网供给，年用电约200万kW·h。 ②给水 项目用水主要为生活用水及循环冷却用水，用水总量为1520t/a，其中生活用水量为1500t/a，冷却塔循环冷却水循环使用，定期补充蒸发的水量为20t/a。由园区给水管网供给，可满足项目用水需要。 ③排水： 排水采取雨、污分流制。雨水排入雨水管网；项目无生产废水产生，废水仅为生活污水，产生量为4t/d（1200t/a），生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和王家山污水处理厂接管水质标准后由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准中的一级A标准后排入慈湖河。 （7）总定员人数及工作制度 劳动定员：项目定员100人，不设食宿。 工作制度：年工作300天，实行单班制，一班8小时。 （8）平面布置 拟建项目位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，项目厂区按照“原料—生产线—产品”的流向布置，厂区按生产需要分为上、中、下三个区域，1F、2F均为生产区，主要布置注塑区，全自动化区，STM生产区、原料库和成品库，方便生产；1F北侧、东侧为办公区，方便与外来单位进行交流；3F为拉线区；4F主要是仓库，整体分区既满足生产加工需求，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理、工艺流程布置顺畅可行。 综上分析，项目平面布局合理。厂区平面布置图见附图2。 4、相关产业政策符合性分析 根据本项目产业性质及规模，对照国家发改委2019年颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类。也不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中限制类、淘汰类项目，视为允许类。该项目已经于2020年6月22日获得了马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会经贸发展部项目备案文件（备案证号：马慈经发【2020】106号），同意本项目建设，项目代码：2020-340561-39-03-029545。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 5、与《马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划》（2013-2020）相符性 （1）规划期限和规划范围 马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划的期限为：近期为2013～2018年；远期为2019~2030年。 规划范围：北至省界，西达长江，东至濮塘休闲度假区界，南到恒兴路、林里路、五亩山路一线，规划用地总面积约36.8平方公里。 （2）产业布局 按照“长远规划、分步实施”的建设思路，构建“三产业、四功能区”的产业布局结构。三产业：发展新材料产业、高端装备制造业、现代服务业三大主导产业。 四功能区：打造高端装备制造产业功能区、精细化工产业功能区、钢铁生产交易产业园功能区和科技新城功能区为主的四大特色产业功能区。高新区精细化工产业功能区核心地域位于东至天门大道、化工路，南至联合路、电业路，西至长江岸线，北至皖苏省界；高端装备制造产业功能区南至陶甸路，西至宁芜高速，北至东部环路北段；钢铁生产交易产业园功能区起步区范围为天门大道以西、电业路以南区域；科技新城功能区位于东至泰山大道，南至牡丹江路，西至燕山路、笔架山。 （3）规划工业用地 慈湖高新区工业用地的分类布置结合现状用地条件及产业发展定位，工业用地主要布局于规划区西片区，东片区布置少量工业作为科技研发基地功能的延伸，与研发基地紧密结合、互动扩散，规划工业用地总面积为1230.41公顷。 慈湖高新区用地布局规划图见附图7，根据用地布局规划，拟建项目所在地为规划工业用地。 （4）主要基础设施现状 给水工程：规划区由城市市政管网供水，马鞍山市第四水厂供水能力为20万m3/d。排水体制：慈湖高新区排水体制采用雨、污分流制。 雨水排水工程：规划雨水排放采取分区排水，就近排入水体的方法。按照高水高排，低水低排及分散、直接的原则，使雨水管道以最短距离，最小管径把雨水排入河渠水体。 污水排水工程规划：高新区污水量合计为9.22万m3/d（不含马钢），其中排入王家山污水处理厂污水量为6万m3/d。宁芜铁路以西，长江路以北部分污水排入慈湖河污水处理厂；宁芜铁路与宁马高速公路间用地污水排入王家山污水处理厂；宁马高速以东部分污水排入东部污水处理厂，项目所在地属于东部污水处理厂收水范围。工业区所有工业废水必须按规定实施厂内治理，达标后方可排放。 供电工程：规划区的电力来源由马鞍山市区域电网供电。 燃气工程：以西气东输和川气东输的天然气为主要气源。 本项目位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，符合慈湖高新技术产业开发区的产业定位及用地规划，因此符合马鞍山慈湖高新区（核心区与托管区）总体规划。 6、现行环保政策符合性分析 （1）与《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）相符性分析 为贯彻党中央、国务院关于打赢蓝天保卫战决策部署，落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，全力做好2019-2020年秋冬季大气污染防治工作，长三角区域大气污染防治协作小组审议通过了《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动案》，安徽马鞍山市在此方案实施范围内。 根据《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，提升VOCs综合治理水平。各地要加强指导帮扶，对VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、汽车制造、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。各地应将低VOCs含量产品优先纳入政府采购名录，并在市政工程中率先推广使用。 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。船舶制造企业应优化涂装工艺，提高密闭喷涂比例，除船坞涂装、码头涂装、完工涂装、舾装涂装以及其他无法密闭的涂装活动外，禁止露天喷涂、晾（风）干。 推进建设适宜高效的治理设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等治理技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。 本项目为其他电子设备制品业，注塑产生有机废气经二级活性炭吸附处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，根据预测，项目产生的有机废气可以做到稳定达标排放。 综上，项目建设符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中相关要求。 （2）与《中共马鞍山市委马鞍山市人民政府关于印发全面打造水清岸绿产业优美丽长江（马鞍山）经济带的实施方案》（皖发〔2018〕17号）相符性分析 2018年6月27日，中共马鞍山市委、市政府印发了《关于印发全面打造水清岸绿产业优美丽长江（马鞍山）经济带的实施方案》。《方案》指出了打造水清、岸绿、产业优的美丽长江(马鞍山)经济带的思路目标。“水清”，就是实现水环境改善好、水资源保护好、水生态修复好“三个好”；“岸绿”，就是实现森林覆盖率、空气优良率、土壤清洁率“三个大提升”；“产业优”，就是实现园区、企业、项目“三个高质量”。《方案》提出着力打造1公里、5公里、15公里“三道防线”：第一防线是沿江1公里以内，做到“五个达标”，即长江干流及主要支流入河排污口国考断面监测达标率全面实现，长江干流40个水功能区全部稳定达标，沿江5市PM2.5指标全面达标，应绿尽绿全面达标，不符合环保要求的重化工、重污染企业实现搬迁全部达标；第二防线是5公里以内，做到“五个一律”，即畜禽养殖企业和网箱水产养殖一律整改到位，25度以上坡耕地一律退耕还林还草，在建的重化工业项目一律整改达标，现有的重化工企业一律实施提标改造或转型，“散乱污”企业一律依法关闭搬迁；第三防线是沿江15公里范围内，做到“五个合规”。现有污水处理厂出水水质全面合规，城市黑臭水体治理全面合规，畜禽养殖场粪污处理设施装配排放合规，新建项目全部合规，工业园区优化整合全面合规。新建项目全部合规要做到环保和安全达标，工艺技术和装备水平行业先进，产品处于产业链、价值链中高端。 开展“禁新建”行动。严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理及国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目。 拟建项目距长江岸线约4.569km，属于名录中：“第二十八项、计算机、通信和其他电子设备制造业84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造”，生产过程中不涉及化学反应，不属于《方案》中“三道防线”中5公里、15公里范围内的行业类别。因此符合要求。 项目厂界距长江岸线距离示意图见附图5。 （3）与其他相关政策符合性分析 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发【2018】21号）、《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33号），本项目的政策相符性分析汇总见表1-6。 表1-6项目实施的政策相符性分析一览表 政策名称 相关要求 符合性分析 分析 结果 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未严格涉VOCs建设项目环境影响评 ，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目选址位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，项目产生的有机废气采用集气罩收集，有机废气收集率不低于90%，采用了活性炭吸附两级净化设施，净化效率不低于90%，根据预测，本项目产生的有机废气可以做到稳定达标排放。 符合 国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知 重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 安徽属于16个重点地区之一，本项目有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级废气排放标准。 符合 安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 本项目产生的有机废气采用集气罩收集，有机废气收集率不低于90%，采用了活性炭吸附两级净化设施，净化效率不低于90%， 符合 7、三线一单相符性 根据环境保护部环评[2016]150号文“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”等“强化“三线一单”约束作用、建立“三挂钩”机制”的要求，拟建项目与园区规划环评联动机制的符合性如下： （1）生态保护红线：本项目位于安徽省马鞍山市慈湖高新区，不在安徽省生态保护红线管控范围内；（生态红线图见附图8）。 （2）环境质量底线：本项目主要废气污染物为锡及其化合物、VOCs，在采取污染防治措施后，污染物排放对外界环境影响较小，不会降低区域环境空气质量。无生产废水产生，生活污水经化粪池初步处理后满足王家山污水处理厂接管标准后排入污水处理厂，不直接进入地表水体，不会改变项目区主要地表水体功能。 （3）资源利用上线：本项目土地资源利用在当地土地承载范围内，水资源使用主要为职工生活用水，耗水量在区域资源环境承载能力以内，设备选型均为工艺先进、低能耗设备，耗电量小。 （4）环境准入负面清单：本项目为金属制品业，根据国发改第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《安徽省工业产业结构调整指导目录》可知，该建设项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，可视为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策及安徽省工业产业结构调整指导目录要求。 8、与《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ1031-2019)中排污单位内容符合性分析 本项目行业类别为C3990其他电子设备制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）判定本项目属于电子工业，因此需参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ1031-2019)中排污单位填报排污许可相关内容。具体符合性分析内容见表1-7。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设单位租赁马鞍山慈湖高新资产经营管理有限公司位于慈湖高新区西部产业园6#的厂房建设本项目。根据现场实地勘查，现有厂房为空置厂房，厂房内无生产设施，因此无与项目有关的原有污染及环境问题。另现有厂区内市政供水、供电管网等公辅设施完善，本项目可依托现有厂房新建生产线。 |

表1-7与《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ1031-2019)中排污单位内容符合性分析

| 序号 | 分析内容 | 规范摘要 | 本项目环评设计情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产污环节 | 废气 | 表2-1注塑生产线、原料系统 | 根据本项目工程分析部分内容确定本项目回流焊烟尘；注塑单元产生的有机废气，本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂内化粪池预处理后排入市政污水管网，接管至王家山污水处理厂集中处理，因此本项目不涉及污水处理站的废气产污环节 | 符合 |
|  |  | 废水 | 表3废水主要来源为含重金属生产废水、其他生产废水、厂内综合污水；生活污水。 | 本项目无生产废水外排，外排废水仅为生活污水。 | 符合 |
| 2 | 执行标准 | 废气 | 有组织 | 表A.5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 | 项目运营期锡及其化合物、挥发性有机物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。 | 符合，部分污染物根据地方主管部门要求从严执行 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  |
|  |  | 废水 | 表A.5《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和王家山污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进王家山污水处理厂集中处理，尾水排入慈湖河 | 符合，同时要求满足污水处理厂的接管标准 |
| 3 | 污染防治措施 | 废气 | 回流焊 | 锡焊烟尘 | 本项目回流焊产生的烟尘经锡焊烟雾净化器装置处理后《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 | 符合 |
|  |  |  | 注塑 | 注塑推荐可行性技术为活性炭吸附装置 | 本项目有机废气治理设施为二级活性炭吸附装置技术，属于技术规范中推荐的吸附等可行性技术 | 符合 |
|  |  | 废水 | 生活污水 | 化粪池、其他生化处理 | 本项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进王家山污水处理厂集中处理 | 符合 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况 1、项目地理位置 马鞍山市位于长江下游南岸、安徽省东部，地处北纬31º46'42″-31°17'26″与东经118°21'38″-118°52'44″之间；东临石臼湖与江苏溧水县和高淳县交界；西濒长江与和县相望；南与芜湖市郊、芜湖县、宣城县接壤。至芜湖市区30公里；北与江苏省南京市江宁区毗连，具有临江近海，紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置。马鞍山市最北点在慈湖河入江口，最南点在黄池镇水阳江中心航道线上，最西点为江心洲与和县之间长江主航道中心线，最东点处于石臼湖中心线。全市总面积1686平方公里，南北最大纵距54．4公里，东西最大横距46公里。 马鞍山慈湖高新技术产业开发区位于马鞍山市北部，总规划面积为11.2平方公里，是马鞍山的老工业基地。 建设项目位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，厂房中心点经纬度为东经118.5540139，北纬31.730661。 具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 （1）地形、地貌 马鞍山的地势东高西低。东部丘陵区地表起伏，约四分之三地区海拔在50m以上，为市内河流的发源地；西部较为平坦，以平原为主，其间分布一些山丘。 马鞍山的地形在大区域内为长江中下游平原的一部分，在安徽省内属沿江平原地形区。全市在地形上可划分为三部分：东部丘陵区，分布着海拔160~200m左右的丘陵，面积约为全市国土面积的一半；西部沿江地带分布着一列东北——西南走向的低丘陵，在低丘陵与长江之间是狭长的阶地与河漫滩，长江中有众多大小不等的沙洲；中部是较为平坦宽阔的冲积平原，平均海拔10m左右，平原上河渠纵横，湖塘密布。市区中心的雨山湖周围九山耸峙，形成“九山环一湖，翠螺出大江”的秀丽自然景观。 （2）地质条件 评价项目所在区域没有活动断裂通过,不存在发生破坏性地震的构造条件,表明建设场地是稳定的,适宜建筑物的修建。拟建场地自上而下分为如下8层： 1层表土:灰褐色，稍湿-湿、局部饱和，松散，以粘性土为主，局部为水塘、水沟淤泥，夹大量植物植茎，均匀性极差。场区普遍分布，厚度：0.20～0.16m,平均0.62m；层高标高：3.77～6.62m，平均5.51m；层底埋深：0.20～0.16m,平均0.62m。 2层粉质粘土：灰黄-灰褐色，很湿-饱和，可塑-软塑，可见少量腐蚀质及氧化铁锰质斑点，无摇振反应，稍有光泽，中等干强度，中等韧性。场区普遍分布，厚度：0.40～4.00m,平均1.54m；层高标高：2.09～6.02m，平均4.11m；层底埋深：0.80～4.50m,平均2.16m。 3层淤泥质土：灰色，饱和，流塑，夹薄层粉砂、粉土，含云母、腐蚀质及少量贝壳碎屑，无摇振反应，稍有光泽，中等干强度，中等韧性，高压缩性。场区普遍分布，厚度：1.20～11.00m,平均5.80m；层高标高：-4.98～3.42m，平均-1.69m；层底埋深：1.80～11.80m,平均7.82m。 4层粉土夹粉砂：灰色，松散-稍密，湿-很湿，含云母、有机层，偶与淤泥质土或粉砂互层，局部地段底部为粉砂，摇振反应较中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，中压缩性。场区普遍分布，厚度：1.60～8.60m,平均4.47m；层高标高：-9.36～1.29m，平均-6.10m；层底埋深：7.80～16.00m,平均12.23m。 5层淤泥质土夹粉质粘土：灰色，饱和，流塑，以淤泥质土为主、局部为粉质粘土，偶夹粉土，粉砂，含少量腐蚀质及贝壳碎屑，无摇振反应，稍有光泽，中午干强度，中等韧性，高压缩性。场区普遍分布，厚度：1.80～5.10m,平均2.80m；层高标高：-10.38～6.84m，平均-8.40m；层底埋深：12.00～16.90m,平均14.65m。 6A层粉细砂夹粉土：灰色，稍密-密实，湿-很湿，含云母碎片及少量贝壳碎屑，粉砂夹粉土，或粉土、粉砂互层，为过渡带，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，中压缩性。废水处理池场区普遍分布，厚度：2.00～3.60m,平均2.81m；层高标高：-10.93～10.34m，平均-10.60m；层底埋深：15.40～17.40m,平均16.19m。 6B层粉质粘土夹淤泥质土：灰色，很湿-饱和，软塑-流塑，夹薄层粉砂，局部地段分布，含少量腐蚀质及贝壳碎屑，无摇振反应，稍有光泽，中等干强度，中等韧性，高压缩性。场区普遍分布，厚度：1.60～2.90m,平均2.30m；层高标高：-13.42～12.26m，平均-12.90m；层底埋深：17.00～19.60m,平均18.49m。 6层粉细砂：青灰色，中密-密实，含云母碎片及少量贝壳碎屑，摇振反应迅速-中等，无光泽反应，中偏低压缩性。该层未穿透。 3、气候和气象 （1）气候条件 马鞍山市位于北亚热带，属于亚热带湿润气候，季风明显，四季分明，气候温和，冬夏长，春秋短，雨量集中，冬夏温差大，气流随季节的变化而发生明显的变化。博望区北倚横山，南濒石臼湖，东、北至马鞍山与南京江宁区边界，西至丹阳镇以西、丹阳新河以及军区农场地区，地势北高南低，风景秀丽，气候宜人，属亚热带湿润季风性气候，四季分明。 （2）气象条件 马鞍山市年平均日照时数约2109.9h，最多年达2378.6h（1996年），最少年为1800.2h（1985年）。年平均降雨量1004.2mm，最大降雨量1522.2mm，最小降雨量460.4mm（1978年），最大日降雨量254.6mm（1969年）。主要气象要素如下： 年平均气温15.4℃； 最高气温39.4℃； 最低气温-13.1℃； 年最大降雨量1652.4mm； 一日最大降雨量233.2mm； 最小年降雨量791.8mm； 年平均风速2.38m/s； 最大风速24m/s。 4、水文水系 （1）地表水 马鞍山河段内设有马鞍山水（潮）位站。该站上游47km处有芜湖水（潮）位站，上游186km处有大通水文站，下游55km处有南京下关水文站。大通至马鞍山河段主要支流北岸有巢湖水系入汇，南岸主要有青弋江、水阳江水系入汇。 项目所在区域内主要地表水体为长江马鞍山段、采石河。 ①长江马鞍山段 长江马鞍山段上起东西梁山，下至慈湖和尚港、石跋河口，主航道长约36公里，江面最宽处8.3km，最窄处880m。 据南京站水温观测资料，最高水温32.2℃（1966.8.8，1967.8.12），最低水温2.2℃（1964.2.24），多年平均水温17.7℃。 ②采石河 采石河发源于十里长山，从采石翠螺山处流入长江，既是排洪纳污河道，又是农业水源。 （2）地下水 建设项目所在区域地下水主要为孔隙潜水，赋存于2及3层土中，水量一般，透水性不均。地下水主要受大气降水及地表水补给影响，随季节性变化，地下水位埋深0.30-2.40m,地下水年变化幅度约0.50m,雨季上升约0.2m,旱季下降约0.3m。粉细砂层为主要含水层，为承压水，区域上承压水位与潜水水位基本一致，赋存区域大，含水量丰富。 5、生态环境 （1）植被资源 马鞍山市地带性植被属常绿阔叶与落叶阔叶混交林，但由于开发较早，长期的农业生产活动和工矿业的发展，使区内原生植被不复存在，为次生植被和人工植被所取代。 乔木树种主要有黑松、马尾松、火炬松、杉木、板栎、麻栗、茅栗、刺槐、乌桕、香椿、黄檀、香樟、法桐、榉树、榆树、木犀、水杉、冬青、枫杨、柳树及竹。 经济植物主要有桑茶、油桐、桃、梨、苹果、柿等。 灌木主要有野蔷薇、杜鹃、野山楂、金银花、枸杞等。 草本植被主要有蒲公英、野菊、蒿类、苍耳、夏枯草、紫苏、狗尾草以及蕨类植物等。 水生植物主要有水花生、水葫芦、水浮莲、芦苇、灯心草、菱、藕、孛荠、慈菇、茭草、孤尾藻、眼子菜等。 农作物主要有水稻、小麦、玉米、油菜、棉花、蔬菜类、花生、芝麻、麻类等。 （2）动物资源 马鞍山市野生动物资源主要分为飞禽类、水生动物。 飞禽类主要有啄木鸟、白头翁、喜鹊、画眉、大杜鹃（布谷鸟）、雀类、家燕类等；鸭科和鹭科的湖中水禽，有黄嘴白鹭、小田鸡、白鹳等。 水生动物主要有鲟、鲥、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳗、蟹、虾、蚌等，还有山溪湖泊小回鱼类、过河口洄游鱼类约70多种，以及大量的浮游、底栖动物。 （3）自然资源 矿产资源：以铁矿为主，已探明储量15.76亿吨；硫铁矿地质储量2亿吨；并伴生有磷、矾、云母、石膏等。 土地资源：市区面积285km2，已建成的城区面积约30km2。城市建成区绿化覆盖率约38％，马钢工业区分布于宁芜铁路以西，市北为电力与化工区。主要居民集中区位于铁路东侧。市郊共有耕地9.7万亩，林业用地8.9万亩，水面6.5万亩。 生物资源：农业以稻、麦、油菜为主；林业以松木为主，还有毛竹等；渔业资源有“黄、白、青、草”四大家鱼，较珍贵的鱼有鲥、鳗、鳅等；长江为扬子鳄、名贵鱼种和珍稀动物的通道。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、项目所在地区域环境质量现状 2019年，我市空气质量指数（AQI）范围在19～209之间，空气质量状况为优的天数有51天，为良的天数有207天，环境空气质量达标天数比例为70.7%（按有效天数计算）。细颗粒物（PM2.5）年均值浓度为42.8微克/立方米，超过国家二级标准限值，与2018年相比下降4.9%；可吸入颗粒物（PM10）年均值浓度为68微克/立方米，达到国家二级标准限值，与2018年相比下降9.3%；二氧化硫年均值浓度为12微克/立方米，达到国家一级标准限值，与2018年相比下降20%；二氧化氮年均值浓度为36微克/立方米，达到国家一级标准限值，与2018年相比下降2.7%；一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.4毫克/立方米，达到国家一级标准限值，与2018年相比下降17.6%；臭氧最大8小时平均值第90百分位浓度为178微克/立方米，超过国家二级标准限值，与2018年相比下降2.7%；酸雨频率为3.05%，降水pH值年均值为6.06。 表3-1空气质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 (µg/m3) 标准值 (µg/m3) 超标 倍数 达标 情况 马鞍山市 SO2 年均值 12 60 0 达标 NO2 年均值 36 40 0 达标 PM10 年均值 68 70 0 达标 PM2.5 年均值 43 35 0.23 不达标 O3 最大8小时平均值第90百分位浓度 178 160 0.11 不达标 CO 日均值低95百分位浓度 1.4 10 0 达标 项目所在区域内PM2.5年均值、和O3最大8小时平均值第90百分位浓度均超过环境空气质量二级标准，超标倍数0.23、0.11，因此判定为不达标区。 2019年市委、市政府全面推进“三大一强”专项攻坚行动，紧扣考核指标，将PM2.5逐一分解到月、细化到国、省控站点，强化日分析、周研判、月调度机制。推行精准治污，建立环境空气质量综合分析研判平台，完成168个网格化站点布设，通过激光雷达、走航监测手段排查涉气污染源。积极推进污染治理工程建设，完成马钢7号焦炉超低排放改造等项目，43个重点治理项目完成率100%。狠抓秸秆禁烧，与9个载体单位签订目标责任书，组织市级包保巡查，建立火点日报制度，全年火点数1个，位居全省第一。提请市政府划定高排放非道路移动机械禁用区，完成登记编码1300余辆，登记数量位居全省第三。积极开展秋冬季攻坚行动，修订重污染天气应急减排措施清单，2019年10月1日至2020年3月31日，全市PM2.5平均浓度为48微克/立方米,同比下降12.7%，超额完成国家下达的考核目标（下降3%）。国务院长江经济带突出环境问题整改现场会期间，圆满完成空气质量保障工作。 2019年，全市PM2.5平均浓度为42.8微克/立方米，超额完成省政府下达的考核目标（44微克/立方米），绝对值排名全省第五，为有监测数据以来历史最好水平。我市已达到安徽省及马鞍山市要求的考核目标。 2、地表水质量现状 马鞍山市地表水监测断面16个，其中国控监测断面5个，省控监测断面11个。2019年16个监测断面总体水质状况为良好。其中，Ⅰ～Ⅲ类、IV~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为75.0%、12.5%和12.5%。5个国控监测断面全部达标。 长江：长江马鞍山段四个监测断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（以下同）中Ⅱ类，水质状况为优。 采石河：上游监测断面水质达到IV类；下游监测断面水质达到Ⅲ类，水质状况为良。雨山河下游：监测断面水质劣于Ⅴ类，2019年4季度该断面水质达到IV类，与2018年相比水质明显好转。慈湖河下游：监测断面水质劣于Ⅴ类，2019年下半年该断面水质达到IV类，与2018年相比水质明显好转。青山河：监测断面水质达到Ⅱ类，水质状况为优。姑溪河：监测断面水质达到Ⅱ类，水质状况为优。得胜河：入江口监测断面水质达到Ⅱ类，水质状况为优；含山和县交界断面水质达到IV类，与2018年相比水质明显好转。裕溪河：运漕镇监测断面水质达到Ⅱ类，水质状况为优；包家墩监测断面水质达到Ⅲ类，水质状况为良好。石臼湖水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，水质状况为良好。 3、地下水环境质量现状 项目区域地下水质量较好，目前地下水水质能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状评价 道路交通噪声。2019年，全市道路交通噪声昼间平均等效声级为65.6dB（A），与2018年相比下降了1.5dB（A），城市昼间道路交通噪声等效声级范围在59.7～76.4dB（A）之间，昼间道路交通声环境强度为一级“好”。 区域环境噪声。2019年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为54.6dB（A），与2018年相比下降了2.4dB（A）。区域昼间环境噪声等效声级范围在43.1～71.2dB（A）之间。昼间区域声环境总体水平为二级“较好”。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目区周边无自然保护区、风景旅游点和文物各级等环境敏感点，总体上不因本项目实施而改变环境现有功能。其主要环境保护目标如下： (1)保护项目评价地段地表水水体水环境功能不被降低； (2)保护项目区域所在地环境空气质量达到二类区标准； (3)保护项目所在地区环境噪声达到3类标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-2 本项目环境保护目标一览表 类别 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 规模 X Y 空气环境 胡村 56 1051 居住区 人群 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 东北 1059 约100人 太来村 0 889 居住区 人群 北 889 约400人 前季来村 -362 402 居住区 人群 西北 573 约80人 曙光一村 -1065 125 居住区 人群 西北 989 约180人 曙光新村 -1266 0 居住区 人群 西 1266 约100人 金瑞新城 0 -645 居住区 人群 南 645 约1400人 金瑞小学 492 -872 学校 人群 东南 1040 约200人 金瑞中学 465 -1120 学校 人群 东南 1218 约300人 曙光社区 560 0 居住区 人群 东 560 约650人 南方嘉园 -297 -1156 居住区 人群 西南 1195 约800人 注：坐标以厂址中心为（0，0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。 表3-3 项目地表水和声环境保护目标一览表 环境 要素 名称 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 规模 环境功能区 水环境 慈湖河 地表水 水质 西北 300 小型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类水体功能要求 声环境 厂界 工业区 声环境 四周 - - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；锡及其化合物参考《工业企业设计卫生标准》（HJ36-79）标准，具体标准值详见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准； 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 非甲烷总烃 1小时平均 2000 TVOC 8小时平均 600 μg/m³ 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1 锡及其化合物 1小时平均 0.06 mg/m³ 《工业企业设计卫生标准》（HJ36-79） 2、地表水环境质量 项目所在区域主要地表水体为慈湖河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)的第五级标准。具体数据见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准单位：mg/L,pH为无量纲 序号 污染物名称 地表水 标准来源 V类 1 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002） 2 COD ≤40 3 NH3-N ≤2.0 4 BOD5 ≤10 SS ≤150 《地表水资源质量标 》(SL63-94) 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表4-3。 表4-3环境噪声标准限值单位：dB（A） 标准级（类）别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目运营期注塑工序产生非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准、回流焊工序产生的锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控点浓度限值。厂区内注塑工序挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。具体排放标准见表4-4、4-5。 表4-4大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控点浓度限值 依据 排气筒（m） 二级 监控点 浓度(mg/m3) 锡及其化合物 120 15 0.47 周界外浓度最高点 0.24 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 非甲烷总烃 1 0 15 10 厂界监控点浓度限值 .0 表4-5厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监测位置 NMHC 10 6 监控点出1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点出任意一次浓度值 2、废水 本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及王家山污水处理厂接管后，由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准中的一级A标准后排入慈湖河。 表4-8项目废水排放执行标准 单位：mg/L，pH值除外 污染物名称 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 pH值 6~9 6~9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 —— 5（8） 表4-9王家山污水处理厂接管标准 （单位：mg/L，pH为无量纲） 项目 接管标准浓度限值 pH 6~9 COD 350 SS 220 氨氮 42 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类。 表4-10工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 5 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护标准“十三五”规划》，“十三五”期间总量控制污染物共四项：二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物。另根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），大气总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）。 （1）大气污染物： VOCs为0.27t/a；在马鞍山市内平衡解决。 （2）水污染物 本项目生活污水中经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和王家山污水处理厂接管标准进入王家山污水处理厂进行进一步处理，尾水排入慈湖河。因此总量指标纳入王家山污水处理厂平衡解决，无需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

一、生产工艺流程 1、施工期 本项目购置厂房，不新增建筑，项目施工期主要为设备的安装，对周围环境的影响主要为设备安装噪声，影响较小，随着施工期的结束而消失，故不再对施工期环境影响进行分析。 运营期 PBCA生产工艺 图5-1项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程描述： 1、原材料检验：检查原材料是否有崩裂现象，厚度尺寸是否符合生产工艺要求。 2、上料：首先机器通电和气，打开电脑，然后开机检查，按设备点检表依次检查。最后上料。此工序产生一定的噪声N。 3、PCB印刷焊膏：利用印刷机自动将焊膏印刷到PCB焊盘上，为元器件的焊接做准备。此工序产生一定的噪声N。 4、SMT贴片：利用贴片机将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。此工序产生一定的噪声N。 6、回流焊接：回流焊炉将焊膏融化，使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。此工序产生一定的焊接烟尘G及噪声N。 9、检测：主要进行电路测试，利用测试设备测试每块单体电路板的功能是否正常，测试合格则作为SMT贴片成品。此工序产生一定的噪声N。 10、将SMT贴片成品进行包装，入库待售。 注塑件生产工艺 图5-2注塑件生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 使用ABS塑料颗粒，经注塑机注塑，再充模冷却后得到产品。其中充模冷却为间接冷却，冷却水循环使用不外排，仅定期补充新鲜水。 电子消费类产品生产工艺 图5-3电子消费类生产工艺流程及产排污节点图 电子消费类产品主要为无线充，将电阻电容、生产出的PCBA板以及注塑件进行组装即可。 二、产污环节分析 本项目主要产生的污染物类型和来源： （1）废水 该项目生产工序不产生废水，主要废水为生活污水。 （2）废气 ①焊接烟尘：主要来源于焊接工序； ②注塑废气：主要来源于注塑工序； 噪声 主要为项目注塑机、贴片机、回流焊、检测机等生产设备产生的设备运行噪声。 固体废物 主要包括锡焊产生的锡渣，废包装、不合格产品、废活性炭以及生活垃圾、废手套。 本项目生产工艺流程产污环节分析列于表5-1。 表5-1生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施 名称 污染来源 主要污染物 治理措施及去向 废气 回流焊工序 锡及其化合物 经锡焊烟雾净化器装置净化后于厂内无组织排放 注塑工序 非甲烷总烃 废气经二级活性炭吸附装置处理后最终经一根15m高排气筒排放（DA001） 废水 办公生活 COD、氨氮、SS 生活污水经化粪池处理，满足接管标准后再由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，尾水排入慈湖 噪 生产设备 噪声 隔声、减振等措施 固废 焊接 废焊渣 收集后外售综合利用 废包装 包装袋、桶 检测 不合格品 收集后暂存于危废库，后送有资质的危险固废处置中心处置 注塑工序 废活性炭 上料 含油手套 纳入豁免范围，收集后于危废暂存间暂存，定期委托卫部门清运处理 日常生活 生活垃圾 设 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运 三、污染源强分析 1、施工期 项目购买现有厂房，仅进行设备的安装，施工期主要是设备安装噪声，随着施工期的结束而结束，项目施工期较短，因此，本次对施工期不再叙述。 2、运营期 （1）废气 ①焊接烟尘 根据查阅相关资料，锡的熔点为231.9℃，沸点为2260℃，。本项目回流焊接采用免清洗无铅焊锡膏，在焊接过程中无铅蒸气产生，本项目回流焊工序采用无铅焊锡膏，其中各种元素含量为95.4Sn/3.1Ag/1.5Cu，焊接烟尘主要污染物为锡及其化合物。锡及其化合物产污系数参考《焊接技术手册》（河南科技技术社，2000出版，王文瀚主编），回流焊废气中锡及其化合物的产生量为0.01kg/kg锡膏。本项目无铅焊锡膏使用量共1.5t/a，本项目焊接烟尘（以锡及其化合物计）产生量为0.015t/a，产生速率为0.006kg/h。 对于焊接工序，在焊接处采用锡焊烟雾净化器装置进行收尘，烟尘净化效率可达90%以上，过滤后焊烟排放速率为0.0006kg/h，排放量为0.0015t/a。 免清洗无铅焊锡膏的优点是：在回流温度下能够挥发，焊板上只有少量清晰透明且坚硬的残余物；残余物不易吸潮，稳定且无腐蚀性，从而无须清洗，大大降低了生产成本，同时也消除了使用清洗剂可能带来的不良环境影响；具有适宜的粘性，无塌陷，印制性能优良；所用的金属粉末为球形，氧化物含量极低，回流后不会有锡球等不良现象产生。 ②注塑废气 注塑工序中由于原料在熔化过程中会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。结合项目生产工艺，并参考参照《第一次全国污染源普查工业污染源产污排污系数手册（2020年试用版）》中塑料零件的废气排放系数，注塑工序非甲烷总烃的排放系数为2.7kg/t产品，项目注塑件1000万片，则非甲烷总烃的产生量为3t/a，本项目拟在注塑机进出口上方设置集气罩，风机总风量为5000m3/h的风机。废气收集效率约90%，经集气罩收集的有机废气引至二级活性炭吸附装置内进行净化处理，最终经一根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中注塑可采用的污染防治法有活性炭吸附装置，采用活性炭吸附装置处理有机废气，废气净化装置对有机废气的去除效率可达90%以上。本次评价保守估计二级活性炭去除效率取90%。 经计算，被集气罩收集的VOCs（以非甲烷总烃计）量约为2.7t/a（1.125kg/h），产生浓度为225mg/m3；有机废气净化效率90%；经计算，经排气筒排放的VOCs量约为0.27t/a，排放速率为0.113kg/h，排放浓度为22.5mg/m3；VOCs排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃排放标准限值。 注塑工序未被集气罩收集的VOCs量为0.3t/a（0.125kg/h），于车间内呈无组织排放。无组织排放浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。 项目污染物产生及排放情况详见表5-2。 表5-2项目有组织废气产排情况一览表 排气筒编号 污染 工序 排风量 (m3/h) 污染物 产生情况 治理措施 收集率/% 去除 率/% 排放情况 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量 （t/a） 浓度 (mg/m3) 速率 （kg/h） 排放量 （t/a） DA001 注塑工序 5000 非甲烷总烃 225 1.125 2.7 二级活性炭吸附+15m高排气筒 90 90 22.5 0.113 0.27 表5-3无组织排放废气 污染源 污染工序 污染物 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 面源参数 排放时间 （h/a） 长度 （m） 宽度 （m） 高度 （m） 回流焊工序 锡及其化合物 0.0006 0.0015 99.91 72.81 10 2400 注塑工序 VOCs 0.125 0.3 2400 （2）废（污）水 项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。 本项目新增员工100人，人均不在厂区住宿，根据《给水排水设计手册建筑给水排水(第二版第二册)》工业企业建筑生活用水定额，非住宿员工用水标准按50L/(人·d)，则用水量为5m3/d，1500m3/a。（一年按300天计），污水排放系数按80%计，则生活污水量为4t/d，1200t/a。 注塑工序所使用的循环冷却水不外排。 项目水平衡如下图所示： 图5-2建设项目水平衡图（单位：m3/d） 项目废水为生活污水，主要污染物产生与排放情况详见表5-4。 表5-4建设项目水污染物产生与排放情况 污染源名称 废水量（t/a 污染物名称 产生情况 拟采取处理方式 排放情况 排放 去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 1200 COD 400 0.48 化粪池 320 0.384 王家山污水处理厂最终排入慈湖河 SS 300 0.36 200 0.240 氨氮 50 0.06 40 0.048 （3）噪声 本项目噪声源主要是位于车间内的各种生产设备等，噪声源强见表5-5。 表5-5噪声源强一览表 序号 噪声源名称 数量 单台噪声级（dB(A)） 所在车间名称 治理措施 降噪效果 1 全自动上板机 2 80 生产车间 隔 、减振 ≥25dB(A) 2 全自动印刷机 2 85 生产车间 隔声、减振 ≥25dB(A) 2 全自动SPI锡膏检测机 2 85 生产车间 隔声、减振 ≥25dBA) 3 贴片机 8 85 生产车间 隔声、减振 ≥25dB(A) 4 全自动AOI成品检测机 2 80 生产车间 隔声、减振 ≥25dB(A) 5 回流焊 4 75 生产车间 隔声、减振 ≥25dB(A) 6 检测拉线 2 85 生产车间 隔声、减振 ≥25dB(A) 7 注塑机 10 85 生产车间 隔声、减振 ≥25dB(A) 8 冷却塔 1 80 生产车间 隔声、减振 ≥25dB(A) （4）固废 本项目固体废物主要为一般工业固废（废焊渣、废包装）、危险废物（废活性炭、不合格产品、含油抹布和手套等）和员工生活垃圾。 ①一般工业固废 A、废焊渣 在锡焊过程中，在焊接时，焊锡处于熔化状态，其表面的氧化及其与其它金属元素（主要是Cu）作用会生成一些残渣，本项目焊锡年使用1.5t/a，废焊渣产生量以10%计，则废焊渣年产0.15t/a，交由焊锡供应商统一收集处理； C、废包装 项目原辅材料包装使用，产生量 0.1t/a，存放至固废暂存间定期交由供货单位回收。 ②危险废物 A、不合格产品 项目在生产过程中会产生参数不合格的残次品，根据《国家危险废物名录》可知，废弃产品属危险废物（HW49废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等），应该分类收集，存至危废暂存间与厂区其他危险废弃物一起定期交由有资质单位处理。根据业主实际生产情况，产品不合格率约为0.1%，则项目不合格产品产生量约为0.5t/a B、废活性炭 项目在处理净化有机废气时将产生废活性炭，根据杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本次环评取活性炭吸附量为0.22kg/kg活性炭。根据工程分析，本项目有机废气的去除量为2.43t/a，经计算共产生废活性炭约为0.53t/a。活性炭一年更换一次，废活性碳属于危险废物，收集后临时贮存于危险固废库，定期委托有资质单位处置。 F、含油抹布、手套 项目含油抹布、手套全年消耗量约为350套/年，单个含油抹布、手套重约50g，则废含油抹布、手套总重为0.018t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版）危险废物豁免管理清单，废含油手套、废含油抹布按危险废物管理，不按危险废物处理处置，收集后于危废库暂存，定期交由当地环卫部门集中处置。 ③生活垃圾 本项目劳动定员100人，生活垃圾产生系数按1.0kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为30t/a。项目设有垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运。 项目建成后全厂危险废物汇总表如下： 表5-6项目建成后全厂危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 不合格产品 HW49 900-045-49 0.5 检测 固 电路板、元器件 锡 3个月 T 暂存于危废暂存库内，委托有危废处置资质单位进行处理 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.53 活性炭吸附装置 固 碳、有机废气 有机废气 6个月 T/In 3 含油抹布、手套 HW49 900-41-49 0.018 上板操作 固 油污 矿物油 1天 T 纳入危废豁免清单，按危废管理，于危废库暂存，定期交于环卫部门清运 项目固体废物产生、处置情况见表5-7： 表5-7项目固体废物产生、处置情况表单位：t/a 类别 名称 产生工序 产生量t/a 处置措施 固废 一般固废 废焊渣 焊接 0.15 供货单位回收 废包装 原辅材料包装 0.5 危险废物 含油抹布和手套 机器维修 0.018 纳入危废豁免清单，按危废管理，于危废库暂存，定期交于环卫部门清运 不合格产品 检测工序 0.5 暂存于危废库，后交危废资质单位处置 废活性炭 废气处理 0.53 日常生活 生活垃圾 员工生活 30 环卫部门处理

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 废气 | 有组织 | 注塑 | VOCs | 225 | 2.7 | 22.5 | 0.27 |
|  | 无组织 | 回流焊 | 锡及其化合物 | / | 0.015 | / | 0.0015 |
|  |  | 注塑 | VOCs | / | 0.3 | / | 0.3 |
| 废水 | 生活污水 | 污水量 | 1200t/a | 1200t/a |
|  |  | COD | 400mg/L | 0.48 | 320mg/L | 0.384 |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.36 | 200mg/L | 0.240 |
|  |  | 氨氮 | 50mg/L | 0.06 | 40mg/L | 0.048 |
| 固体废弃物 | 回流焊 | 废焊渣 | 0.15 | 0 |
|  | 原辅材料包装 | 废包装 | 0.5 | 0 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 30 | 0 |
|  | 上板操作 | 含油抹布和手套 | 0.018 | 0 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 0.53 | 0 |
|  | 检测 | 不合格产品 | 0.5 | 0 |
| 噪声 | 主要为贴片机、注塑机、回流焊等设备运行产生的噪声，其声源噪声声压级在70~85dB(A)之间。通过合理布局，并采取基础减振、安装隔声门窗等隔声、减振设施，高噪声设备对四周厂界贡献值昼间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)； |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果： 拟建项目位于慈湖高新区西部产业园6#厂房。项目所在地无原始植被生长和珍贵野生动物活动，项目区域生态系统敏感程度较低，项目建设期间主要为设备安装，对生态环境产生影响程度较低、时间短。相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目租赁现有空置厂房进行建设，无土建施工，仅需设备安装即可。施工期间产生的污染物主要是施工人员生活污水、生活垃圾、废弃包装材料、粉尘、施工噪声等。 采取有效的施工污染防治措施后，施工期间对环境影响较小。 运营期环境影响分析： 建设项目完成后，营运期对环境的影响主要表现为废气、废水、噪声、固废等。 1、大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来 NMHC 二类限区 一小时 2000.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 Sn 二类限区 一小时 60.0 《大气污染物综合排放标准详解》中限值浓度 （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) NMHC DA001 118.516619 31.734016 7.00 60.00 5.00 25.00 11.00 0.113 表7-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) NMHC Sn 矩形面源 118.516622 31.734365 10.00 92.24 48.08 10.00 0.125 0.0006 （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 47.1万 最高环境温度/℃ 1.2 最低环境温度/℃ -22.8 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度条件 是否考虑地形 考虑地形 □是■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 矩形面源 NMHC 2000.0 0.7450 0.0400 / 矩形面源 NMHC 2000.0 73.4240 3.6700 / 点源 Sn 60.0 0.3524 0.5900 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC Pmax值为3.67%，Cmax为73.424μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （5）污染源结果表 表7-7 点源结果表 下风向距离 点源 NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) 50.0 0.1074 0.01 100.0 0.2125 0.01 200.0 0.1487 0.01 300.0 0.5073 0.03 400.0 0.7056 0.04 500.0 0.7450 0.04 600.0 0.7264 0.04 700.0 0.6921 0.03 800.0 0.6521 0.03 900.0 0.6128 0.03 1000.0 0.5760 0.03 1200.0 0.5046 0.03 1400.0 0.4419 0.02 1600.0 0.3896 0.02 1800.0 0.3461 0.02 2000.0 0.3098 0.02 2500.0 0.2445 0.01 下风向最大浓度 0.7450 0.04 下风向最大浓度出现距离 503.0 503.0 D10%最远距离 / / 表7-8 矩形面源结果表 下风向距离 矩形面源 Sn浓度(μg/m³) Sn占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) 50.0 0.3524 0.59 73.4240 3.67 100.0 0.1870 0.31 38.9620 1.95 200.0 0.0734 0.12 15.2860 0.76 300.0 0.0422 0.07 8.7903 0.44 400.0 0.0285 0.05 5.9402 0.30 500.0 0.0210 0.04 4.3832 0.22 600.0 0.0164 0.03 3.4155 0.17 700.0 0.0133 0.02 2.7668 0.14 800.0 0.0111 0.02 2.3058 0.12 900.0 0.0094 0.02 1.9682 0.10 1000.0 0.0082 0.01 1.7048 0.09 1200.0 0.0064 0.01 1.3307 0.07 1400.0 0.0052 0.01 1.0825 0.05 1600.0 0.0044 0.01 0.9099 0.05 1800.0 0.0038 0.01 0.7860 0.04 2000.0 0.0033 0.01 0.6948 0.03 2500.0 0.0025 0.00 0.5228 0.03 下风向最大浓度 0.3524 0.59 73.4240 3.67 下风向最大浓度出现距离 49.0 49.0 49.0 49.0 D10%最远距离 / / / / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC Pmax值为3.67%，Cmax为73.424μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需要进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 （6）污染物排放量核算 A、有组织排放量核算 表7-9大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 非甲烷总烃 22.5 0.113 0.27 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.27 B、无组织排放量核算 表7-10大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准名称 浓度限值/(mg/m3) 核算年排放量/（t/a） 1 S1 回流焊 工序 锡及其化合物 经锡焊烟雾净化器装置净化后于厂内无组织排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 1.0 0.0015 2 注塑 工序 非甲烷总烃 加强通风，于厂内无组织排放 1.0 0.3 无组织排放总计 无组织排放总计 锡及其化合物 0.0015 VOCs（以非甲烷总烃计） 0.3 C、项目大气污染物年排放量核算 7-11大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 锡及其化合物 0.0015 2 VOCs 0.57 （7）大气环境影响评价结论 根据等级判定，拟建项目大气环境评价等级为二级。拟建项目所在区域虽处于不达标区，但随着环保力度不断加大、公众环保意识不断加强，整个区域的环境质量正在逐步改善。正常情况下，拟建项目排放污染物时预测的厂界浓度值能够满足相应的环境质量标准，其环境影响可以接受。 拟建项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-12建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与 范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km( 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a( <500t/a□ 评价因子 基本污染物（ ） 其他污染物（VOCs、锡及其化合物） 包括二次PM2.□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D□ 其他标准☑ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调差数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影 响预测与 评价 预测模型 AREMOD ☑ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km(” 预测因子 预测因子（PM10、TSP、VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%☑ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （1）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标☑ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20%☑ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2： NOx： 锡及其化合物：（0.0015）t/a VOCs：（0.27）t/a 注：“□”为勾选项，填“(”；“（）”为内容填写项。 （8）防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准 根据预测建设项目厂界大气污染物短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，因此该项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围空气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 拟建项目采用雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网。项目无生产废水产生，全厂废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及王家山污水处理厂接管标准后，由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准中的一级A标准后排入慈湖河。 （1）地表水环境等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级的判定见下表。 表7-13水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 - 本项目废水的排放方式为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。 （2）废水收集处理可行性分析 项目位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，定制厂房进行生产，园区基本公用设施已建成，且化粪池尚有余量，本项目产生的生活污水量较少，因此依托创业园化粪池，接管污水管网是可行的。 马鞍山王家山污水处理厂位于马鞍山市花山区，江东大道与健康路交叉口东南角，王家山污水处理厂服务范围北至葛羊路，南至雨山路，东以慈湖河为界，西以宁芜铁路、花山路、佳山路为界，共计服务面积约8.55km2。 王家山污水处理厂总设计处理规模为6.0万吨/天，现园区内已接入、拟接入王家山污水处理厂的废水水量为4.89万t/d，尚余1.11万t/d的余量。 本项目完成后，全厂废水1200t/a，4t/d约占王家山污水处理厂现有接管余量的0.036%，且在王家山污水处理厂的接管余量范围内。项目废水无论从水量和水质等方面均满足王家山污水处理厂的接管要求，因此，项目废水进入王家山污水处理厂是可行的，废水接管进入污水处理厂集中处理后，对周围环境影响较小。 拟建项目完成后，全厂污水接管口需根据《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》有关排水体制的规定设置，必须实施“雨污分流”，设置污水接管口及雨水接管口各一个，同时应在接管口设置明显排口标志。王家山污水处理厂处理工艺： 工艺描述： （1）粗格栅及进水泵房：由市政总排水干管送来的污水进入粗格栅拦截尺寸较大的悬浮物和漂浮物，以保护提升泵的正常运转，并尽量去掉不利于后续处理过程的杂物； （2）细格栅及沉砂池：污水由提升泵提升至改造后的细格栅，细格栅进一步去除污水中较小颗粒的悬浮、漂浮物；沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm，密度大于2.65t/m3的颗粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞，及保证后续构筑物的正常运行； （3）氧化沟改造：污水从氧化沟缺氧池前端进入，回流污泥回流至缺氧区；缺氧区内混合液在水下搅拌机的作用下连续转动，使污泥处于悬浮状态，并使缺氧区内溶解氧低0.5mg/L，在兼氧状态下，进水中氨氮与回流的部分混合液中的硝态氮被微生物利用，分解成氮气，达到部分脱氮的目的。随后废水进入氧化沟的好氧段，曝气转盘供给足够的氧气，混合液溶解氧控制在2.0mg/L左右。在微生物菌群的利用下，有机物得到降解。在好氧区出水端以一定水量回流混合液至缺氧区，保证对氮的脱除效果； （4）二次沉淀池：使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥； （5）中间提升泵房：提高二级处理后出水水力高程； （6）高效沉淀池：在二沉池后设高效沉淀工艺，高效沉淀池包含混合区、絮凝反应区、沉淀区。混合区中机械搅拌使药剂在水中充分混合反应，然后在反应区中通过水力作用，使水中矾花的凝聚，最后在沉淀区中使水中絮体沉淀，进一步降低水中污染物； （7）纤维束滤池：通过高效沉淀池处理之后，污水通过纤维滤池，进一步去除水中的悬浮物。为充分发挥纤维滤料的特长，在滤池内设有纤维密度调节装置。设备运行时，通过纤维密度调节装置和滤层阻力向滤层加压使滤层空隙度沿水流动方向逐渐缩小，密度逐渐增大，纤维密度调节装置将滤层放松，使滤料恢复自由状态，即可用水方便地进行清洗。对滤料的清洗的清洗采用气—水混合擦洗的工艺，可有效地恢复滤元的过滤性能； （8）消毒接触池：本项目采用次氯酸钠对出水进行消毒，主要原理为次氯酸钠水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病源微生物致死； （9）污泥：生化过程产生的剩余污泥、沉淀池及过滤池产生的化学污泥均排至现有污泥池，经现有脱水系统后外运处置。 （3）项目废水排放信息 表7-14项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮 王家山污水处理厂，尾水排入慈湖河 连续排放 TW001 化粪池 沉淀 DW001 (是 □否 企业总排口 表7-15项目废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 118.517632° 31.734277° 0.12 进入城镇片区污水处理厂 连续 排放 工作日 王家山污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5 注：表中排放口地理坐标为本项目总排口坐标。 表7-16项目废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家污染物排放标准 名称 污染物 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD、SS、氨氮 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和慈湖污水厂表接管标准 COD 350 SS 220 氨氮 42 表7-17项目废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 320 1.28 0.384 SS 200 0.80 0.240 氨氮 40 0.16 0.048 全厂排放口合计 COD 0.384 SS 0.240 氨氮 0.048 （4）水环境影响评价结论 拟建项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-18地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放☑；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ 一级□；二级□；三级□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标☑；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求☑水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□满足水环境保护目标水域水环境质量要求□水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□满足区（流）域水环境质量改善目标要求□水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD） （0.384） （320） （氨氮） （0.048） （40） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （ ） （厂区排污口） 监测因子 （ ） （COD、氨氮） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产设备及配套设备的运行噪声产生的噪声。生产设备及配套设备均安置在室内，噪声值约在70~85dB(A)，经采取相应的降噪措施后，噪声削减约25dB。 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2008），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）噪声预测模式 ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A—倍频带衰减，dB（A）； ②声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 （3）预测结果 根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到项目建成后各场界处的噪声级，本项目仅昼间生产，夜间不生产，根据导则要求，新建项目厂界噪声预测时不需叠加背景值，以贡献值作为厂界噪声预测值。建设项目噪声预测结果见表7-19。 表7-19项目噪声预测结果统计表单位：dB(A) 测点编号 测点位置 预测值 标准值 1 厂界东1m处 55.3 昼间：65dB（A） 2 厂界南1m处 54.3 3 厂界西1m处 56.4 4 厂界北1m处 55.1 从表7-19可知，建设项目厂界各预测点的噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间：65dB(A)）。 4、固体废物处置分析 项目产生的固废主要是一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目在生产过程中产生的一般固废为废焊渣、废包装，其属于可回收资源，收集后外售物资回收部门。 （2）生活垃圾 生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾收集桶。 （3）危险废物 ①危险废物暂存、处置要求 项目产生的危险废物为废气处理产生的废活性炭、不合格产品、含油抹布、手套等。 本项目拟建设危废暂存库一座，危废库设置在厂房内南角，面积约10m2，容积约20m3，危险废物拟3个月委托处置一次。项目危废于暂存间密封暂存后，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。含油抹布、手套纳入豁免范围，和生活垃圾一同处理，收集后暂存危废暂存间，定期委托环卫部门清运处理。 项目危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表7-20项目危险贮存场所基本情况 序号 危险废物名称 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存容积（m3） 贮存周期 1 废活性炭 厂房内南侧危废暂存间内 10 桶装 20 1年 2 不合格产品 直接存放 3个月 3 含油抹布、手套 直接存放 7天 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： a、应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； b、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； c、须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； d、用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； e、危险废物的贮存场所需设置警示牌，对不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； f、衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统。 g、危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 h、企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台帐。 ②危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 ③项目固废处理处置的影响分析 固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。 同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。 企业将危废委托有资质单位进行处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理。 危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行，运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄露以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。 综上所述，企业需按照上述要求，采取相应的防护措施，所有措施实施后可知后对环境的影响较小。 5、地下水影响分析及防范措施 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的有关规定，本项目为“K机械、电子—83、电子配件组装”中报告表项目，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）地下水污染防治措施 本项目应采取的地下水污染防治措施主要有： Ⅰ、防渗处理：对基础层进行防渗，对注塑区、原料库、危废库等进行环氧树脂防渗。 Ⅱ、分区防控：项目所在地场地主要为粉质粘土，渗透性差，包气带防污性能为“中”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难以程度，确定项目防渗分区见表7-21，具体如下： 表7-21项目防渗分区 场区内建构筑物 包气带防 污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 防渗分区 防渗技术要求 危废暂存库 中 难 持久性有机污染物 重点防渗区 渗透系数≤1.0×10-10cm/s 锡膏/锡丝仓库 中 难 其余生产车间 中 易 持久性有机污染物 一般防渗区 渗透系数≤1.0×10-7cm/s ③防渗区防渗措施 危废库重点防渗区防渗措施：基础层素土夯实；面层浇注200mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P6）作为面层；涂覆环氧树脂进行防渗。 采取以上措施满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）地面防渗层的要求，即：混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm的要求。渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区防渗措施： 在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 采取以上措施满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）污染防渗区划分规定地面防渗层的要求。 6、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价等级 1）项目类别 本项目为电子设备制造业，属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录表A.1，本项目主要工艺为ATM贴片、回流焊、注塑等，因此项目类别属于制造业中设备制造的其他，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 表7-22土壤环境影响评价项目类别表 行业类别 项目类别 制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 / 2）占地规模 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积13000m2（≤5hm2），属于小型项目。 3）土壤环境敏感性 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表7-23污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，本项目东侧为霍里山大道，周边均为空地，周围200m范围内无环境敏感点。因此，项目敏感程度为不敏感。 4）评价等级确定 表7-24 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，敏感程度为不敏感；对照上表可知，项目土壤环境影响评价等级未构成三级，不需要开展土壤环境影响评价工作。 （3）土壤环境影响分析 1）土壤污染途径分析 土壤污染的途径主要包括以下几种： ①大气沉降：污染物粉尘以气溶胶的形式进入大气中，经过自然沉降和降水进入土壤，或者酸性气体自身降落，被土壤吸附或随雨水进入土壤，造成土壤污染。 ②地面漫流：雨水或污水中污染物通过地面漫流进入土壤中，被土壤吸附，造成土壤污染。 ③垂直入渗：污水或固体废弃物在堆放或处理过程中，由于日晒、雨淋、水洗等原因渗出的淋滤液以垂直入渗方式进入土壤，造成土壤污染。 根据工程分析，项目产生的废气主要注塑废气和回流焊烟尘，其最大落地浓度较低，基本不会发生通过大气沉降途径对土壤造成污染。 项目无生产废水产生，废水仅为生活污水，项目生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准中的一级A标准后排入慈湖河，不存在通过地面漫流途径污染土壤的情况。 根据原辅材料理化性质，本项目危废暂存间贮存的危险废物以及事故状态下的事故池事故废水会通过垂直入渗的途径对土壤环境造成污染。 2）土壤环境影响评价 通过工程分析，本项目在运营期可能对土壤环境产生影响的污染源为危废暂存间贮存的危险废物以及事故状态下的事故池事故废水，会通过垂直入渗的途径对土壤环境造成污染。 本项目危废暂存间、事故池采取底层土压实，并在上铺设碎石层，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并涂环氧树脂防渗。通过上述措施可使重点污染区防渗层渗透系数≤10-10cm/s。在该状况下，危废暂存间贮存的危险废物不会对土壤环境造成影响。 （4）土壤污染防治对策和措施 1）加强生产管理 企业应制定严格的内部管理制度，强化员工管理，加强员工的清洁生产意识，减少原辅料及固废运输过程的扬散及散落，运行期间加强设备巡检，定期检测，对易泄露环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少物料泄漏排放对土壤环境的影响。 2）加强土壤环境的监测和管理 建设项目应设置专职监测人员和监测机构，保证监测任务和管理的执行。 ①完善监测制度，定期进行污染源和土壤环境质量的常规监测。 ②加强事故或灾害风险的及时监测，制定事故灾害风险发生的应急措施。 综上所述，在污染物排放满足国家环境标准并严格执行各项防护措施的前提下，本项目对周围环境影响很小。 7、环境管理台账与监测计划 （1）环境管理台账记录要求 1）一般原则 排污单位在申请排污许可证时，应按本标准规定，在“排污许可证申请表”中明确环境管理台账记录要求。有核发权的地方生态环境主管部门可依据法律法规、标准增加和加严记录要求。排污单位也可自行增加和加严记录要求。 排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责,包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录内容和频次须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 简化管理排污单位可依据本标准及地方生态环境主管部门对环境管理台账的简化要求，适当简化台账记录内容。 2）记录内容和频次 环境管理台账记录内容应包括生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，排污单位可根据自身管理特点，自行设计台账记录格式，或参照附录D(重点管理)、附录E(简化管理)样表格式。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。 生产设施运行状况按照排污单位生产班制记录，每班次记录1次。产品产量连续性生产的排污单位按日记录，每日记录1次，周期性生产的按照一个周期进行记录，周期小于1天的按日记录。原辅料按照采购批次记录，每批次记录1次。燃料按照采购批次记录，每批次记录1次。生产设施非正常工况按照工况期记录，每非正常工况期记录1次。 污染防治设施运行状况按照污染防治设施管理单位生产班制记录，每班次记录1次。异常情况按照异常情况期记录，每异常情况期记录1次。 监测记录信息按照HJ/T373和HJ819相关要求执行。 采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上不低于1次天。 重污染天气和应对期间特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次-致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。 3）记录存储及保存 台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于3年。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。 （2）监测计划 针对本项目所排污染物情况，建议项目污染源监测计划见表7-27。 1）监测质量保证与质量控制要求 根据本单位自行监测的工作需求，按照HJ819中相关规定，本单位委托有资质的检（监）测机构进行手工监测，并对检（监）测机构的资质进行确认，确保其具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理制度，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。 监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《污水监测技术规范》（HJ91.9-2019）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）等。 2）监测数据记录、整理、存档要求： 监测期间手工监测的记录按照HJ819执行。同步记录监测期间的运行工况。监测数据记录内容、记录频次、记录形式等符合《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》等文件的要求 9、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废水排放口 根据《排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，对排污口进行规范化整治，以满足的管理要求。企业必须做好地下管网的铺设工作，实现雨污分流。本项目建成后，设置一个污水总排放口，应将废水集中后通过厂内废水处理站处理后达标排放。全厂设置一个雨水接管口，在总接管口设置标志牌及装备污水流量计，污水、雨水接管口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，总排口设计应便于采取水样。 （2）废气排放口 建设单位需按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行废水排污口规范化设计。排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 （3）固定噪声污染源扰民处规范化整治 对固定噪声污染源（即其产生的噪声超标国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 （4）固废堆放规范化整治 固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、工业固废等分开堆放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。一般工业固废暂存库及危险废物暂存库应根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。 厂区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。 污水排放口 废气排放口 一般固体废物 危险固废 噪声排放源 10、与排污许可证制度衔接 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国行政许可法》等排污单位应当实行排污许可管理办法。要求如下： （1）排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位、直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位、城镇或工业污水集中处理设施的运营单位依法应当实行排污许可管理的其他排污单位。 （2）对排污单位排放水污染物、大气污染物的各类排污行为实行综合许可管理。排污单位申请并领取一个排污许可证，同一法人单位或其他组织所有，位于不同地点的排污单位应当分别申请和领取排污许可证；不同法人单位或其他组织所有的排污单位，应当分别申请和领取排污许可证。 （3）排污许可证副本中应载明：排污口位置和数量、排放方式、排放去向等排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量污染防治设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求自行监测方案、台账记录、执行报告等要求排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求法律法规规定的其他事项。 （4）现有排污单位应当在规定的期限内向具有排污许可证核发权限的核发机关申请领取排污许可证。 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 11、环保投资 该项目环保投资45万元，占项目总投资10000万元的的0.45%，具体见表： 表7-28 建设项目环保措施投资一览表 类别 治理对象 治理方案 投资 (万元) 废气防治措施 回流焊烟尘 锡焊烟雾净化器装置 2 注塑废气 注塑机进出口设置集气罩，有机废气收集后引至二级活性炭吸附装置处理，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA001） 15 废水防治措施 生活污水 生活污水经化粪池处理，再由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，尾水排入慈湖河 3 噪声防治措施 产噪设备 设备基础安装减振垫，厂房隔声等 8 固废防治措施 废焊渣、废包装 设有一般固废堆场，外售其他厂家综合利用 2 废活性炭、不合格产品 厂区内临时贮存，设危废暂存库10m2。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置，并签订危废处置协议。 9 含油抹布、手套 纳入危险废物豁免范围，收集后于危废暂存间暂存，定期委托环卫部门清运处理。 1 生活垃圾 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理。 1 地下水污染防治 原料仓库和危废暂存场所的防渗措施：地面与裙脚要用坚固、防渗材料制造；必须采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 4 总计 45 12、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-29。

表7-27 自行监测及记录信息表

| 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 注塑废气排放口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟道截面积 | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017） |
|  | 厂界 | 厂周界根据实际风向上风向设置1个参照（监控）点，下风向设置3个监控点 | 风速、风向 | 锡及其化合物 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/年 | 环境空气锡及其化合物测定与气态污染物采样方法 |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/年 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》（HJ/T38-2017） |
|  | 厂区 | 厂房外 | 风速、风向 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T38-1999 |

注：单独排如城镇污水处理厂的生活污水排放口可仅说明去向，无需监测

表7-29项目污染物排放清单一览表

| 类型 | 排放口编号 | 产污节点 | 污染物名称 | 治理措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15m排气筒 | 22.5 | 0.113 | 0.27 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值 |
|  | S1 | 回流焊 | 锡及其化合物 | 锡焊烟雾净化器装置 | / | 0.63 | 0.0015 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 |
|  |  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 车间排风设施 | / | 0.125 | 0.3 | 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值 |
| 类型 | 排污口 编号 | 产污 节点 | 污染物 名称 | 治理措施 | 废水量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放标准 |
| 废水 | DW001 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 1200 | 320 | 0.384 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准要求及王家山污水处理厂接管标准 |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.240 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 40 | 0.048 |  |
| 类型 | 编号 | 产污节点 | 污染物 名称 | 治理措施 | 固废属性 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 排放标准 |
| 固废 | 1# | 回流焊 | 废锡焊 | 外售综合利用 | 一般固废 | 0.15 | 0 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定 |
|  |  | 原辅料包装 | 废包装 |  |  | 0.5 | 0 |  |
|  | 2# | 检测 | 不合格产品 | 交危废资质单位处置 | 危险固废 | 0.5 | 0 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定 |
|  |  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  | 0.53 | 0 |  |
|  |  | 上料 | 含油抹布和手套 | 纳入危废豁免清单，按危废管理，于危废库暂存，定期交于环卫部门清运 |  | 0.018 | 0 |  |
|  | 3# | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 生活垃圾 | 30 | 0 | 合理处置，不外排 |

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DA001 | 非甲烷总烃 | 注塑机进出口上方设置集气罩捕集的废气经二级活性炭吸附装置处理后经一根15m高的排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 |
|  | 无组织 | 回流焊 | 锡及其化合物 | 锡焊烟雾净化器装置处理后，于车间内呈无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 |
|  |  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 加强通风与车间无组织排放 | 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后接园区市政污水管网，进入王家山污水处理厂集中处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准要求及王家山污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 物 | 回流焊 | 废锡焊 | 外售综合利用 | 合理处置，不外排 |
|  | 原辅料包装 | 废包装 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 交有资质单位处置 |  |
|  | 检测 | 不合格产品 |  |  |
|  | 上料 | 含油抹布和手套 | 纳入豁免范围，收集后于危废暂存间暂存，定期委托卫部门清运处理 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 厂内生产设备经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目生产过程产生的污染物在得到很好的控制和处理后，项目建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 安徽鸿荣源科技有限公司位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，租赁马鞍山慈湖高新资产经营管理有限公司位于慈湖高新区西部产业园6#的厂房进行年产100万台电子消费类成品组装及1000万片SMT贴片、注塑配套产品项目建设。项目总投资10000万元，占地面积约13000m2，购置相关生产设备，项目建成后，可实现年产100万台电子消费类成品组装及1000万片SMT贴片、注塑配套产品的生产能力。 该项目已于2020年7月29日获得了马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会经贸发展部项目备案文件（备案证号：马慈经发【2020】106号），同意本项目建设，项目代码：2020-340561-39-03-029545。 2、产业政策符合性 根据本项目产业性质及规模，对照国家发改委2019年颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类。也不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中限制类、淘汰类项目，视为允许类。该项目已经于2020年7月29日获得了马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会经贸发展部项目备案文件（备案证号：马慈经发【2020】106号），同意本项目建设，项目代码：2020-340561-39-03-029545。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 3、规划选址相容性 本项目建设地点位于慈湖高新区西部产业园6#厂房，项目用地属工业用地，符合当地的用地规划。本项目行业类别为其他电子设备制造（C3990），符合慈湖高新技术开发区产业园的规划。因此，本项目的选址合理可行。项目厂址地理位置优越，交通便利，配套设施正在完善，具有良好的投资和发展前景。项目选址区域环境质量现状良好，没有大的污染源存在，而且本项目的建设对周围环境的污染很小，不会对环境质量造成大的改变。因此，项目选址合理。 4、环境质量现状 项目所在地2019年度区域环境空气质量SO2、NOX、CO达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准限值，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧超过国家二级标准限值；地表水慈湖河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准；项目昼间区域声环境总体水平为三级“一般”。区域环境噪声夜间平均等效声级为50.4dB（A），夜间区域环境噪声等效声级范围在39.9～65.2dB（A）之间，夜间区域声环境强度为四级“较差”。 5、环境影响评价结论 （1）废气 回流焊烟尘采用锡焊烟雾净化器净化处理；注塑粉产生的有机废气经进出口设置集气罩+二级活性炭吸附装置净化后，废气经15m高排气筒（DA001）排放； 经预测，非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；外排废气均能做到达标排放，对周围环境影响较小。 根据预测，无组织排放的锡及其化合物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；VOCs无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准限值。 综上，本项目废气对周围环境影响较小。 （2）废水 建设项目完成后全厂排水采用雨污分流制，其中雨水经收集后排入园区市政雨水管网；无生产废水产生，废水为生活污水。生活污水量为1200/a，生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及王家山污水处理厂接管标准后，由规范化污水接管口排入王家山污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准中的一级A标准后排入慈湖河，对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声源强主要为机加工设备产生的噪声，声压级为70-85dB(A)。经预测，该项目正常运营过程中产生的噪声经建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要有废焊渣、不合格产品、废包装、废活性炭、含油抹布、手套等以及生活垃圾等。 废焊渣、废包装等一般固废由企业收集后外售其他厂家回收利用；不合格产品、废活性炭等属于危险废物，收集后交由有危废处置资质的单位进行处理，厂内设有危废暂存场所，并设有防腐防渗、防雨等措施；废含油抹布、手套纳入豁免范围，按危废进行管理，收集后于危废暂存间暂存，定期委托环卫部门清运处理；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。 固体废物均得到妥善的处理处置和综合利用。因此，本项目产生的固废对外界环境影响较小。 6、与排污许可证制度的衔接 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 7、总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表9-1建设项目“三同时”验收一览表 类别 治理对象 治理方案 治理效果 备注 废气防治措施 焊接烟尘 经锡焊烟雾净化器装置净化后于厂内无组织排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 注塑废气 注塑机进出口设置集气罩，有机废气收集后引至二级活性炭吸附装置处理，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA002） 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 废水防 治措施 生活污水 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网，排入王家山污水处理厂，尾水排入慈湖河，最后汇入长江 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准要求及王家山污水处理厂接管标准 噪声防 治措施 产噪设备 安装减振垫，厂房隔声等 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 固废防 治措施 废焊渣、废包装 车间内设有一般固废临时暂存场所（占地面积约10m2），收集后进行综合利用 符合环境卫生管理要求和综合利用原则 不合格产品、废活性炭 厂内设有危废暂存库（占地面积约10m2），并采取防雨、防腐、防渗等处理，危废收集后委托有危废处置资质单位进行处理，并签订危废处置协议。 含油抹布、手套 纳入豁免范围，按危废进行管理，收集后暂存危废暂存间，定期委托环卫部门清运处理。 生活垃圾 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理 二、建议 （1）切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。 （2）加强环境管理，提高职工环保意识，设置专人负责环保，落实环境及污染源监测制度，确保各项治理设施正常稳定运行。 （3）做好项目周围的绿化工作，净化空气，美化环境。

预审意见： 经办人：公章 审核人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人：公章 审核人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2项目备案文件 附件3营业执照 附件4厂房购置协议 附件5土地使用权证明 附件6规划环评审查意见 附图1项目地理位置图 附图2项目平面布置图 附图3项目分区防渗图 附图4项目雨污水管网图 附图5项目厂界距长江岸线距离示意图 附件6项目环境保护目标分布图 附图7慈湖高新区用地布局规划图 附图8马鞍山市生态保护红线区域分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。